## Slide 1
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
Baseline: kenapa VESC 4.12 hanya ≈ 1.5–2.5 kW
1. Batas arus kontinu — dari shunt 1 mΩ (rating 7 W)
P_shunt = I² × R → I_max = √(P_rating / R)
I_max = √(7 W / 1 mΩ) = √7000 ≈ 84 A
Derating 60–75 % (PCB tanpa heatsink):
I_kontinu ≈ 0.6–0.75 × 84 ≈ 50–65 A per fasa
2. Cek MOSFET IRFS7530 di 60 A (Rds(on) 1.15 mΩ)
P_cond = I² × Rds(on) = 60² × 1.15 mΩ ≈ 4.1 W / FET
6 FET ≈ 25 W total → masih bisa dibuang tembaga PCB
3. Daya = V × I
Baterai | V | I | P
6S | 22.2 V | 50 A | 1.1 kW
10S | 37 V | 55 A | 2.0 kW
12S | 44.4 V | 60 A | 2.6 kW
≈ 1.5–2.5 kW
rating kontinu realistis (6S–12S)
Batas tegangan: MOSFET & DRV8302 60 V, margin 15–20 % untuk spike/regen → praktis ≈ 50–54 V. Untuk 5 kW kontinu, arus harus naik ≈ 2×.
Notes: Baseline board referensi. Pembatas kontinu pertama adalah shunt 1 mΩ (7 W), bukan MOSFET. Dari situ turun arus 50–65 A, dikalikan tegangan baterai 6S–12S menghasilkan 1.1–2.6 kW, dibulatkan 1.5–2.5 kW.

## Slide 2
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
Target 5 kW: berapa arus yang harus ditangani?
P_input ≈ P_output / η = 5 kW / 0.9 ≈ 5.5 kW
I_fasa ≈ P_input / V_bus
@48 V: I_kontinu ≈ 5500/48 ≈ 115 A (2× baseline)
I_burst ≈ 2–3 × 115 ≈ 230–345 A
Arus vs tegangan bus (PSU DC lab, belum dikunci)
V_bus | I fasa @ 5.5 kW | Catatan
24 V | ≈ 229 A | tidak praktis
36 V | ≈ 153 A | berat tapi feasible
48 V | ≈ 115 A | titik desain — margin ke 60 V
60 V | ≈ 92 A | tanpa margin ke batas DRV8302
115 A
arus fasa kontinu @ 48 V
230–345 A
burst akselerasi (2–3×)
Asumsi kerja 48 V: masih di bawah batas operasi 60 V DRV8302 (abs. max 65 V). Kalau tegangan final beda, arus diskalakan ulang dengan I = P / V.
Notes: 48 V adalah asumsi kerja karena PSU belum ditentukan. Semua angka selanjutnya berbasis 115 A kontinu.

## Slide 3
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
MOSFET: rugi konduksi kuadratik → paralel 2×
1× IRFS7530 per switch (sekarang)
P = I² × Rds(on)
= 115² × 1.15 mΩ
≈ 15.2 W / FET
≈ 3.7× baseline (4.1 W) — tidak bisa dibuang D²Pak tunggal di PCB referensi
2× IRFS7530 paralel per switch (usulan)
I/FET = 115 / 2 = 57.5 A
Rds(on) = 1.15 / 2 = 0.575 mΩ
P_leg = 115² × 0.575 mΩ ≈ 7.6 W
≈ 3.8 W per FET — kembali ke rentang baseline. Total 6 → 12 MOSFET.
Datasheet DRV8302: "each half bridge capable of driving two N-channel MOSFETs" — 2× paralel adalah pola yang didukung IC, tidak perlu ganti gate driver.
Setiap FET wajib gate resistor sendiri (replikasi 4.7 Ω) — cegah osilasi antar FET paralel.
+ switching loss ≈ 2–5 W/leg → total ≈ 60–90 W untuk 6 leg → perlu heatsink.
Notes: Poin kunci: rugi konduksi kuadratik, jadi 2x arus = 4x rugi. Paralel 2 FET mengembalikan arus per device ke ~57 A, sama seperti baseline.

## Slide 4
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
Shunt: 1 mΩ tunggal melebihi 7 W → paralel 3×
P_shunt = I² × R_shunt R_shunt = 1 mΩ / M (M shunt paralel)
Konfigurasi | R total | P @ 115 A kontinu | P @ 300 A burst
1× 1 mΩ (sekarang) | 1 mΩ | 13.2 W — melebihi 7 W | 90 W
2× 1 mΩ paralel | 0.5 mΩ | 6.6 W (3.3 W/pkg) — mepet | 45 W (22.5 W/pkg)
3× 1 mΩ paralel | 0.333 mΩ | 4.4 W (1.47 W/pkg) | 30 W (10 W/pkg) — pulsa beberapa detik
3× WSLP2726 1 mΩ
R53/R54 → R_shunt ≈ 0.33 mΩ
Kontinu 1.47 W per paket → margin besar terhadap 7 W.
Burst 300 A cuma beberapa detik → di bawah rating pulsa WSLP.
Nilai shunt berubah → GAIN & skala ADC harus diset ulang (slide berikut).
Notes: Shunt adalah pembatas pertama di baseline; di 115 A satu shunt 1 mΩ menghasilkan 13 W, jauh di atas rating 7 W paket.

## Slide 5
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
Setting DRV8302 ikut disesuaikan: GAIN & OC_ADJ
GAIN — sense amp (hanya 10 / 40 V/V)
V_SO = I × R_shunt × Gain
GAIN | V_SO @ 115 A | V_SO @ 300 A
LOW = 10 V/V | 0.38 V | 1.0 V — aman
HIGH = 40 V/V | 1.53 V | 4.0 V — clipping
→ GAIN = LOW. Linear range 0.3–5.7 V terpusat di REF/2; di 40 V/V sinyal burst keluar range.
OC_ADJ — proteksi V_DS MOSFET
V_DS_trip = R2/(R1+R2) × 3.3 V
I_OC = V_DS_trip / Rds(on)_leg
Target 300 A, Rds(on) panas 0.75 mΩ:
V_DS_trip = 300 × 0.75 mΩ ≈ 0.225 V
R1 = 13 kΩ, R2 = 1 kΩ → 0.236 V
I_OC ≈ 314 A (panas) … 410 A (dingin)
GAIN LOW · R1 13k / R2 1k
nilai awal — wajib verifikasi di meja (toleransi trip 20 %)
Notes: Dua setting DRV8302 yang bergantung pada shunt dan Rds(on) baru. OC_ADJ mengukur V_DS pada MOSFET, jadi otomatis melihat Rds(on) paralel.

## Slide 6
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
Arus 2× → yang ikut naik, bukan cuma silikon
1
Bulk cap DC-link
C37/C51 30 µF → bank elco low-ESR ribuan µF + ceramic 2.2 µF per leg. Ukuran final dari uji ripple.
2
Tembaga PCB
Fasa & DC bus 4 oz+ / bus bar, thermal via array di bawah tiap pad D²Pak.
3
Heatsink
≈ 60–90 W total di 12 MOSFET → heatsink di bawah PCB via thermal pad.
4
Konektor & fuse
≥ 150 A kontinu (lug/busbar), fuse atau breaker sesuai arus baru.
Notes: Tidak ada rumus tunggal untuk bulk cap — datasheet TI sendiri menyarankan system-level testing.

## Slide 7
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
Ringkasan perubahan: baseline → 5 kW
Sheet | Komponen | Baseline (≈ 2 kW) | Upgrade (5 kW)
mosfets.sch | Q1–Q6 | 1× IRFS7530 / switch (6) | 2× paralel / switch (12), gate R per FET
Power.sch | R53/R54 shunt | 2× 1 mΩ | 3× 1 mΩ paralel (0.33 mΩ)
Power.sch | Pin GAIN | HIGH (40 V/V) | LOW (10 V/V)
Power.sch | R1/R2 OC_ADJ | nilai lama | 13 k / 1 k → trip ≈ 300 A (verifikasi)
Power.sch | C37/C51 | 2× 15 µF | bank elco + ceramic per leg
Layout | tembaga / heatsink | standar | 4 oz+, thermal via, heatsink
— | konektor / fuse | — | ≥ 150 A
— | arus kontinu | 50–65 A | ≈ 115 A
— | daya kontinu | 1.5–2.5 kW | 5 kW @ 48 V
Sheet MCU, hall filter, CAN, dan NTC tidak berubah — rentang sinyal ke ADC dijaga sama lewat pemilihan GAIN.
Notes: Hanya Power.sch dan mosfets.sch yang berubah.

## Slide 8
Skripsi — Upgrade Driver BLDC ke 5 kW
Development: langkah ke depan
1
Kunci spesifikasi
tegangan PSU & rating winding motor (blocker)
2
Edit mosfets.sch
Q1–Q6 → 12 posisi paralel + gate R
3
Edit Power.sch
shunt 3×, GAIN LOW, R1/R2, bulk cap
4
Re-layout PCB
tembaga 4 oz+, thermal via, heatsink, konektor
5
Review angka
ulang §4–§7 dengan V_bus final
6
Fabrikasi
PCB + assembly prototipe
7
Bring-up meja
kalibrasi V_SO, trip OC_ADJ, ripple V_bus
8
Uji motor 5 kW
bertahap, pantau suhu MOSFET/shunt
Selesai sejauh ini: salin & konversi desain referensi ke KiCad, analisis baseline, perhitungan upgrade, dokumen development (hardware/docs/development.md).
Notes: Langkah 1 adalah blocker: tanpa tegangan bus final, nilai R1/R2 dan bulk cap belum bisa difinalisasi.